THUNDER MAGAZINES PANEL

Codice commerciale prodotto: D5-JP19 VI

Pannello porta caricatori (calibro 5.56x45 + 9 mm).

Dimensioni: 27.50 x 15.50 cm

Colore: Vegetato Italiano

Il Thunder Magazines Panel è interamente costruito in 900 Denari poliestere OXFORD idrorepellente ed ogni cucitura è rinforzata per garantire massima resistenza nei momenti di elevata attività.

Tutte le parti di tessuto che lo costituiscono sono di colore VEGETATO ITALIANO, tutti gli accessori (elastici e clip) sono di colore COYOTE TAN.

Il pannello è composto da tre tasche porta caricatore per arma lunga calibro 5,56 x 45,00 mm e, cucite su di esse, tre tasche porta caricatore per arma corta calibro 9,00 mm. Tutte e sei la tasche porta caricatore hanno la chiusura regolabile, ma si differenziano per il sistema:

Chiusura tasche calibro 5,56 x 45,00 mm: La resistenza all’estrazione del caricatore è regolata tramite un elastico in modo tale da poter offrire una maggior sicurezza durante i trasporti, questa sicurezza è rapidamente rimovibile e regolabile in base alla lunghezza del caricatore. Inoltre, sull’elastico, nella parte superiore della taschina, è stata cucita una linguetta che facilita la presa dello stesso.

Chiusura tasche calibro 9,00 mm: la chiusura delle taschine per arma corta è costituita da una pattina(24.00 x 4.00 cm) regolabile tramite velcro di misura 4.00 x 6.5 cm . Anche in questo caso la chiusura regolabile permette l’inserimento di caricatori di diversa lunghezza.

Sulla parte superiore del pannello, distanti 16.00 cm fra loro, sono cucite le due clip “maschio” che permettono l’aggancio dello stesso al vest mod. DEFCON 5 BAV19. Le  clip sono da 25.00 mm , marcate Duraflex modello Mojave® SIDE SQUEEZE® Buckle SS1CG.

Peso: 0.25 Kg

CERTIFICAZIONI

| Test 900 denari poliestere OXFORD | prestanza | certificazione garantita |
| --- | --- | --- |
| Colour fastness to rubbing | dry：≥4 wet：≥4 | ISO 105 X12 |
| Colour fastness to laundering, change in shade | 4 | ISO 105 C06 A2S |
| Breaking force (N) warp | warp：1900N | ASTM D5034-1995 |
| Breaking force (N) weft | weft：1300N | ASTM D5034-1995 |
| Tear force (N) warp | warp：140N | ISO 4674 |
| Tear force (N) weft | weft：100N | ISO 4674 |
| Spray test | 4 | ISO 4920 |